Sports´ line 12 (10%) golfhomokkal

Vulkanikusan felhabosított szilikát magas mechanikai szilárdsággal,

rendkívüli víz-, és tápanyagtároló képességgel. Megfelel gyephordó-

rétegként az "Greens"-nek és a "Tees"-nek. Kiválóan alkalmaz-

ható kész "Greens"-nél és "Tees"-nél a levegőztetés után.

Fontos jellemzői:

PH-érték                             - 5,2

Mésztartalom:                    - 0,2  súly %

Vízáteresztőképesség:            5,178 mm/ s

Víztárolóképesség:                  45,3  vol %

Szemnagyság:                        0,1 - 1 mm

A Hydrolith megfelel a Münsteri Mérnöki Iroda vizsgálati eredményei

alapján, -tekintettel a vízáteresztőképességre és a talajreakciókra -a

golfpályaépítés követelményeinek a "Greens"-nél és az "Tees"-nél.

A víztartóképesség sokkal magasabb a vele összehasonlított kész

(hagyományos) gyephordórétegeknél.

A vegetációs időszak alatt ajánljuk:

"Greens": 2 kg / négyzetm. A Hydrolith-ot a szellőztetés céljából

kialakított  lyukakba kell besöpörni .